## Slide 1
StyleDrive: Towards Driving-Style Aware
Benchmarking of End-To-End Autonomous Driving AAAI 2026
Motivation:
1、车辆行为与用户偏好对齐对于提升舒适性、安全性至关重要
2、将个性化整合到端到端存在挑战，需要精心设计标注驾驶风格的数据集
Contribution:
1、开源了一个真实世界数据集，涵盖了各种交通场景下的客观行为和主管驾驶风格偏好标注
2、设计了一个自动化标注流程，整合了基于规则的启发式方法、视觉语言模型推理、生产高质量的驾驶风格标签
3、实现了对四种不同模型在偏好条件下的行为进行对比

## Slide 2: 驾驶偏好建模与标注框架
3、基于规则的客观偏好标注：
• 低速行驶和在交叉路口留有较大的安全余量，反映保守的驾驶倾向；
• 突然变道且跟车距离过小，表明具有攻击性行为；
• 跟车与保持车道属于正常类别。
4、基于视觉语言模型推理的主观偏好标注：
• 基于video-llama3
• 给定驾驶视频、结构化的场景语义以及相应的提取的自车运动特征
• 给定回答诸如行为相关的问题：1）自动驾驶车辆在行人移动的情况下表现得谨慎吗 2）车辆是主动合入还是让行
1、静态场景特征提取：车道几何、停车线、人行横道
2、基于VLM动态语义提取：前车存在性、合并行为、行人参与情况
5、融合规则：
1）激进驾驶行为通常能被两种方法一致识别；即使出现分歧，两者也往往各自捕捉到对方遗漏的有效信号——这种互补性表明，对激进行为应采取宽松合并策略（即任一方判定即成立）
2）VLM 更容易将保守型与正常型混淆，尤其是在低速或交互意图模糊的场景中。因此，对“保守”标签采用了更严格的判定（即两方判定才成立）
3）其余情况统一归为“正常”

## Slide 3: 驾驶偏好建模与标注框架